## Slide 1
DEPOLLUTION PAR LES NOUES ?
Le rôle du sol et des plantes
Marie-Charlotte Leroy
Doctorante – UNIVERSITE DE ROUEN
F. Portet-Koltalo, S. Marcotte, M. Legras, F. le Derf, V. Moncond’huy

## Slide 2
Absence de mesure et quantification des polluants dans les EP de voirie
CONTEXTE et OBJECTIFS
Problématique
Objectifs
Moyens et mise en œuvre
Réponse théorique sur la pollution chronique des eaux pluviales
❶ Mieux comprendre les intrants dans les noues
❷ Est-il plus intéressant de planter des macrophytes plutôt que du gazon ?
❸ Mieux comprendre les processus de dépollution
❹ Améliorer la conception des ouvrages pour augmenter les performances de traitement des EP
❷
Projet R&D de 3 ans
Partenariat, université, écoles et bureau d’étude
Expérimentation
Notes: La pollution chronique des EP sur voirie fait souvent l’objet de réponses plutôt théoriques liées à une absence de mesure et de quantification de la pollution. On cherche a affiner les connaissances sur les intrants sur une opération significative. Préciser c’est une thèse.

## Slide 3
PARTENARIAT ET CONSEIL
POLLUTION HAP
POLLUTION METAUX LOURDS
QUALITE DE L’EAU
MICROBIOLOGIE DU SOL
POLLUTION METAUX LOURDS
SUIVI DE PROJET
CONSTRUCTION DES SITES
FINANCEMENTS
EXPERTS SCIENTIFIQUES
COMITE DE PILOTAGE
CONSEIL
PARTAGE
EXPERT TECHNIQUE
Notes: A l’origine, c’est INFRA Services qui a chercher à s’intéresser à la pollution dans les noues de voiries. Je ne vais pas vous représenter INFRA Services puisque Michel Bénard, le mieux placé pour le faire l’a déjà fait. INFRA Services à alors chercher des partenaires pour travailler sur le projet et 3 institutions d’enseignement ont répondu présents : L’université de Rouen, L’Esitpa qui est une école d’ingénieur en agriculture, et une autre école d’ingénieur, l’INSA, l’institut National des sciences appliquées. Une à deux fois / an, on se réunit tous avec d’autres experts qui vont apporté un regard extérieur sur le projet, M. Chaib, M. Ledun et ou M. Ouvry de l’AREAS, et Madame Korboulewsky de l’IRSTEA, ancien cemagref pour évaluer l’avancée du travail. Toutes les personnes qui ont été sollicités ont répondu présentes donc c’est un thème qui fédère, qui intéresse.

## Slide 4
NOUE DE VOIRIE EXPERIMENTALE
2250 VL/j/sens
Noue enherbée
Drain
Prélèvements d’eau :
Eau de ruissellement infiltrée dans noue plantée
Eau de ruissellement infiltrée dans noue enherbée
Eau de ruissellement brute
Noue plantée
(macrophytes)
Regard de
prélèvement
Sol
Infiltration
Notes: On a évalué la qualité des eaux de ruissellement et quantifier les charges polluantes.

## Slide 5
NOUE DE VOIRIE EXPERIMENTALE
MES Matières En Suspension
DBO5 Demande Biologique en Oxygène
DCO Demande Chimique en Oxygène
NK Azote Kjeldhal
P Phosphore total
ETM Métaux lourds (Cu, Pb, Zn, Cd, As, Hg)
HT Hydrocarbures totaux
HAP Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Indicateurs de qualité
Nutriments
Polluants
Plus de 500 analyses
Réalisées selon les normes ISO, trois répétitions
12 évènements pluvieux en 3 ans
Prélèvement dans les trois biefs
Notes: On a évalué la qualité des eaux de ruissellement et quantifier les charges polluantes.

## Slide 6
Absence de mesure et quantification des polluants dans les EP de voirie
CONTEXTE et OBJECTIFS
Problématique
Objectifs
Moyens et mise en œuvre
Réponse théorique sur la pollution chronique des eaux pluviales
❶ Mieux comprendre les intrants dans les noues
❷ Est-il plus intéressant de planter des macrophytes plutôt que du gazon ?
❸ Mieux comprendre les processus de dépollution
❹ Améliorer la conception des ouvrages pour augmenter les performances de traitement des EP
❷
Projet R&D de 3 ans
Partenariat, université, écoles et bureau d’étude
Expérimentation
Notes: La pollution chronique des EP sur voirie fait souvent l’objet de réponses plutôt théoriques liées à une absence de mesure et de quantification de la pollution. On cherche a affiner les connaissances sur les intrants sur une opération significative. Préciser c’est une thèse.

## Slide 7
QUALITE DES EAUX DE RUISSELLEMENT ?
Chart: 
| MES | DBO | DCO | Nk | P | HT | HAP | Cd | Cu | Pb | Zn
Min Exp | 0.074 | 0.04 | 0.046 | 0.1 | 0.0025 | 0.01 | 0 | 0.0049 | 0.0074 | 0.00675 | 0.0343
Min Ecopluies | 0.001 | 0.007 | 0.2 | 0.02 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
Moy exp | 0.19 | 0.11 | 0.85 | 0.145 | 0.034 | 0.19 | 0.281 | 0.1446 | 0.21 | 0.3
Max Ecopluies | 4.582 | 2.2 | 3.65 | 0.46 | 1.43 | 2.59 | 0.0202 | 0.70531 | 0.29354 | 3.1 | 3.68
Max exp | 0.774 | 0.14 | 3.34 | 0.35 | 0.105 | 0.132 | 0 | 0.575 | 0.136 | 0.179 | 0.497
Programme ECOPLUIES, basé sur 17 études
Moyenne
Valeurs Min et Max
mg/L
Notes: Programme EOPLUIEs = on regarde des concentrations sur les zones résidentielles et commerciales de 17 autres études. AJOUTER LES COEFFICIENT (x 1000) et LES HAP

## Slide 8
Chart: 
| MES | DBO | DCO | Nk | P | HT | HAP | Cd | Cu | Pb | Zn
Min Exp | 0.074 | 0.04 | 0.046 | 0.1 | 0.0025 | 0.01 | 0 | 0.0049 | 0.0074 | 0.00675 | 0.0343
Min Ecopluies | 0.001 | 0.007 | 0.2 | 0.02 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
Moy exp | 0.19 | 0.11 | 0.85 | 0.145 | 0.034 | 0.19 | 0.281 | 0.1446 | 0.21 | 0.3
Max Ecopluies | 4.582 | 2.2 | 3.65 | 0.46 | 1.43 | 2.59 | 0.0202 | 0.70531 | 0.29354 | 3.1 | 3.68
Max exp | 0.774 | 0.14 | 3.34 | 0.35 | 0.105 | 0.132 | 0 | 0.575 | 0.136 | 0.179 | 0.497
QUALITE DES EAUX DE RUISSELLEMENT ?
Programme ECOPLUIES, basé sur 17 études
Valeurs Min et Max
Moyenne
Valeurs observées dans la noue expérimentale
mg/L

## Slide 9
Chart: 
| MES | DBO | DCO | Nk | P | HT | HAP | Cd | Cu | Pb | Zn
Min Exp | 0.074 | 0.04 | 0.046 | 0.1 | 0.0025 | 0.01 | 0 | 0.0049 | 0.0074 | 0.00675 | 0.0343
Min Ecopluies | 0.001 | 0.007 | 0.2 | 0.02 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
Moy exp | 0.19 | 0.11 | 0.85 | 0.145 | 0.034 | 0.19 | 0.281 | 0.1446 | 0.21 | 0.3
Max Ecopluies | 4.582 | 2.2 | 3.65 | 0.46 | 1.43 | 2.59 | 0.0202 | 0.70531 | 0.29354 | 3.1 | 3.68
Max exp | 0.774 | 0.14 | 3.34 | 0.35 | 0.105 | 0.132 | 0 | 0.575 | 0.136 | 0.179 | 0.497
Moy Pic | 0.29011 | 0.074875 | 0.8585 | 0.20143 | 0.036718 | 0.059667 | 0.14624 | 0.066117 | 0.030371 | 0.21597
QUALITE DES EAUX DE RUISSELLEMENT ?
Programme ECOPLUIES, basé sur 17 études
Valeurs observées dans la noue expérimentale
Valeurs Min et Max
Moyenne
Moyenne
mg/L

## Slide 10
QUALITE DES EAUX DE RUISSELLEMENT ?
Illustration de l’intérêt de la gestion intégrée à la source :
l’eau ne se charge pas en polluants car le ruissellement est limité
CONCLUSIONS
❶ Globalement, concentrations faibles qui n’atteignent jamais les maxima de ce type de zone
❷ Moyennes de la DBO, des hydrocarbures et des métaux inférieures aux moyennes dans ce type de zones
❸ Concentrations en As et Hg inférieures aux limites de détection.
Or
La zone expérimentale présente un trafic élevé
pour le type de zone (2250 VL/j/sens)
Notes: Globalement, les concentrations sont relativement basses par rapport à ce qui est observé sur ce genre de sites
Les concentrations moyennes évènementielles sont plus faibles que les

## Slide 11
QUALITE DES EAUX DE RUISSELLEMENT ?
Y a-t-il des corrélations simples entre les charges polluantes et des paramètres tels que le trafic ou la pluviométrie ?
Corrélation au trafic ?
Chart: Nb de VL+PL
| 75867.759999999995 | 9158.5 | 48282.93 | 6785.1200000000026 | 20802.89 | 42423.350000000013 | 18170.849999999988
HC mg/L | 0.254 | 1.31 | 0.874 | 0.21 | 0.14 | 0.371 | 0.1
Pb mg/L | 0.0184 | 0.008 | 0.115 | 0.02 | 0.018 | 0.02 | 0.035
Zn mg/L | 0.21 | 0.0998 | 1.42 | 0.303 | 0.189 | 0.209 | 0.497
Cu mg/L | 0.12 | 0.0216 | 0.386 | 0.07 | 0.136 | 0.039 | 0.118
Concentration
Pas de corrélation linéaire évidente
Apports atmosphériques
Relation avec la météorologie (pluviométrie et durée temps sec)
Pour aller plus loin dans la compréhension des intrants :

## Slide 12
Absence de mesure et quantification des polluants dans les EP de voirie
CONTEXTE et OBJECTIFS
Problématique
Objectifs
Moyens et mise en œuvre
Réponse théorique sur la pollution chronique des eaux pluviales
❶ Mieux comprendre les intrants dans les noues
❷ Est-il plus intéressant de planter des macrophytes plutôt que du gazon ?
❸ Mieux comprendre les processus de dépollution
❹ Améliorer la conception des ouvrages pour augmenter les performances de traitement des EP
❷
Projet R&D de 3 ans
Partenariat, université, écoles et bureau d’étude
Expérimentation
Notes: La pollution chronique des EP sur voirie fait souvent l’objet de réponses plutôt théoriques liées à une absence de mesure et de quantification de la pollution. On cherche a affiner les connaissances sur les intrants sur une opération significative. Préciser c’est une thèse.

## Slide 13
TRAITEMENT DES EAUX PAR INFILTRATION ?
METHODE : Comparaison de la qualité de l’eau de ruissellement
brute et de la même eau de ruissellement après infiltration dans la noue
Si 0< x <1
Amélioration de la qualité
de l’eau par infiltration
Si <0
Pas d’amélioration
de la qualité de l’eau
Noue plantée
Noue enherbée
Fév. 12
Avr. 12
Fév. 13

## Slide 14
TRAITEMENT DES EAUX PAR INFILTRATION ?
RESULTATS, toutes analyses confondues :
Amélioration de la qualité de l’eau de ruissellement par infiltration
toutes analyses confondues
67% des cas dans la noue plantée
52% des cas dans noue enherbée
contre
Dans le cas ou la noue joue son rôle de filtre, les performances d’abattement en charges polluantes peuvent être intéressantes :
MES | DCO | DBO | Cu | Pb | Zn
28 à 77% | 12 à 66% | 38 à 74% | 27 à 79% | 11 à 55% | 20 à 80%
CONCLUSION
Sans aménagement particulier, la noue, qui reçoit des quantités faibles en contaminants, peut abattre une partie.de ces charges polluantes
Notes: METTRE LES VRAIES VALEURS

## Slide 15
POURQUOI UNE 2ème EXPERIENCE ?
?
Quels processus ont permis d’améliorer la qualité des eaux ?
Comment concevoir les noues pour favoriser ces processus et
augmenter les performances des noues ?
Analyses du sol et des plantes dans la noue
Mais
Faible contamination dans la noue
(Certains polluants < aux limites de quantification)
Impossible de suivre les contaminants directement dans la noue
Mésocosmes contaminés

## Slide 16
Absence de mesure et quantification des polluants dans les EP de voirie
CONTEXTE et OBJECTIFS
Problématique
Objectifs
Moyens et mise en œuvre
Réponse théorique sur la pollution chronique des eaux pluviales
❶ Mieux comprendre les intrants dans les noues
❷ Est-il plus intéressant de planter des macrophytes plutôt que du gazon ?
❸ Mieux comprendre les processus de dépollution
❹ Améliorer la conception des ouvrages pour augmenter les performances de traitement des EP
❷
Projet R&D de 3 ans
Partenariat, université, écoles et bureau d’étude
Expérimentation
Notes: La pollution chronique des EP sur voirie fait souvent l’objet de réponses plutôt théoriques liées à une absence de mesure et de quantification de la pollution. On cherche a affiner les connaissances sur les intrants sur une opération significative. Préciser c’est une thèse.

## Slide 17
MESOCOSMES CONTAMINES
Baldingère faux-roseau
Phalaris arundinaceae
Iris des marais
Iris pseudacorus
Jonc commun
Juncus effusus
Herbe
Festuca, Lolium
CONTAMINE
TEMOINS
(Non contaminé)

## Slide 18
MESOCOSMES CONTAMINES
Juin 2012
Métaux lourds (mg/kg sol TFS) |  |  | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (mg/kg sol TFS) |  | 
Cd | Pb | Zn | Phenanthrene | Pyrene | Benzo[a]pyrene
2 | 100 | 300 | 10 | 10 | 10
Prélèvements
Sol
Parties aériennes
(tiges, feuilles, fleurs)
Parties souterraines
(racines, rhizomes)
Rhizosphere
(sol sous influence de la racine)
Contamination
Tous les 6 mois pendant 2 ans

## Slide 19
ROLE DES PLANTES ou PHYTOREMEDIATION
Phytodégradation
Rhizodégradation
Phytostabilisation
Phytovolatilisation
Phytoextraction
Polluant
Utilisation des plantes et des microorganismes du sol pour séquestrer, extraire et/ou dégrader des polluants
Un ensemble de processus
Notes: Les plantes présentent des propriétés génétiques endogènes, biochimiques ou physiologiques qui les placent comme agent idéal pour la remédiation du sol

## Slide 20
ROLE DES PLANTES ou PHYTOREMEDIATION
Phytostabilisation
Phytoextraction
Accumulation des métaux dans les parties aériennes des plantes
Polluant
Transfert des métaux du sol vers les parties souterraines des plantes
SOL
Parties
souterraines
Parties
aériennes
Réversible
Métaux
exportables

## Slide 21
QUELLE PLANTE EXTRAIT LE PLUS DE METAUX ?
Concentration en métal dans les plantes (à 6 mois):
Chart: 
| Jonc | Baldingère | Iris | Graminées
contaminé | 1227 | 557 | 130 | 513
témoins | 105 | 122 | 100 | 115
mg de Zn / kg de plante
Notes: On a pris l’exemple du cadmium car c’est le plus toxique des métaux introduits dans les mésocosmes.

## Slide 22
QUELLE PLANTE EXTRAIT LE PLUS DE METAUX ?
Masses des plantes (à 6 mois): :
Chart: 
| Jonc | Baldingère | Iris | Graminées
contaminé | 16 | 35 | 18 | 27
g de plante masse sèche
Notes: On a pris l’exemple du cadmium car c’est le plus toxique des métaux introduits dans les mésocosmes.

## Slide 23
QUELLE PLANTE EXTRAIT LE PLUS DE METAUX ?
Quantité de métal extrait en 6 mois :
Chart: 
| Jonc | Baldingère | Iris | Graminées
contaminé | 19.8 | 19.7 | 2.4 | 14
mg de Zn extrait / plante

## Slide 24
QUELLE PLANTE EXTRAIT ET STABILISE LE PLUS DE METAUX ?
 | Cd (µg) |  | Plomb (mg) |  | Zinc (mg) | 
 | Parties aériennes | Racines | Parties aériennes | Racines | Parties aériennes | Racines
Jonc | 141 | 214 | 4,9 | 4,8 | 19,8 | 29
Baldingère | 56 | 262 | 2 | 5,6 | 19,7 | 33
Iris | 21 | 28 | 0,5 | 0,6 | 2,4 | 4,3
Herbe | 61 | 298 | 2,5 | 8,8 | 14 | 27
Quantités de métal extrait ou stabilisé par les plantes :
Notes: EN faisant la même chose dans les racines des plantes on étudie la phytostabilisation.

## Slide 25
ROLE DU SOL : DEGRADATION MICROBIENNE
Phytodégradation
Rhizodégradation
Phytostabilisation
Phytovolatilisation
Phytoextraction
Polluant
Dégradation de polluants organiques par les microorganismes
 facilité par les plantes
Notes: Les plantes présentent des propriétés génétiques endogènes, biochimiques ou physiologiques qui les placent comme agent idéal pour la remédiation du sol

## Slide 26
ROLE DU SOL : DEGRADATION MICROBIENNE
Rhizodégradation
Phytostabilisation
Dégradation de polluants organiques par les microorganismes
 facilité par les plantes
Bactéries
Champignons
Notes: Les plantes présentent des propriétés génétiques endogènes, biochimiques ou physiologiques qui les placent comme agent idéal pour la remédiation du sol

## Slide 27
QUELLE PLANTE FAVORISE LA DEGRADATION DES HAP ?
Chart: 
| Sorft Rush | Reed Canarygrass | Yellow Flag
 | 28.9425 | 15.3773 | 21.3779
RHIZO Phenanthrene | 29.4198 | 7.7028 | 4.4402
JONC
BALDINGERE
IRIS
Sol
Rhizosphere
Notes: Les plantes présentent des propriétés génétiques endogènes, biochimiques ou physiologiques qui les placent comme agent idéal pour la remédiation du sol

## Slide 28
CONCLUSIONS
Pollution des eaux de ruissellement faible
Qualité des eaux de ruissellement
Traitement eau par infiltration
Rôle des plantes
La qualité de l’eau est améliorée par infiltration dans la noue
Phyto-extraction et
-stabilisation des métaux
Rhizodégradation
Importance du choix des plantes pour la dépollution
Intérêt des macrophytes
Rôle du sol
Les microorganismes peuvent dégrader les polluants organiques même les plus récalcitrants
Intérêt de la gestion à la source
Séparateurs à HC inappropriés
Notes: Quelles conclusions peut-on tirer des deux expériences menées ? Avantage en terme de dépollution où tout va à l’exutoire

## Slide 29
PERSPECTIVES
❶ Bilan du devenir des polluants dans la noue
Réaliser des analyses dans la noue, en améliorant les techniques au laboratoire, pour suivre les contaminants dans les eaux, le sol et les plantes même s’ils sont en concentration faible
❷ Fin des travaux de doctorat, début 2015
Conclure sur des éléments de conception des noues de voirie permettant d’améliorer la qualité de l’eau par infiltration
❸ Poursuivre les travaux de R&D
Tester différents sols, s’intéresser à d’autres ouvrages de la gestion intégrée des eaux pluviales,…
Notes: Quelles conclusions peut-on tirer des deux expériences menées ? Avantage en terme de dépollution où tout va à l’exutoire

## Slide 30
LES NOUES, ENCORE DU PAIN SUR LA PLANCHE
5
Polluants inorganiques
Polluants organiques
Que deviennent les polluants dans la noue ?
TRANSFERT
RETENTION
TRANSFORMATION
Sorption
Précipitation
Aération
Volatilisation
Photo-, Hydrolyse
Cométabolisme
Photosynthèse
Respiration
Bioremédiation
Nitrification
Minéralisation
Oxydo-réduction
Percolation
Lixiviation
Diffusion
Lessivage
Filtration mécanique
Décantation
Rétention biologique
Infiltration
Notes: Voilà, j’ai conclu sur une expérience assez rigolote pour vous illustrer un peu la diversité des processus de dépollution et la complexité du système. Le sol c’est une matrice environnementale complexe. Si je m’en suis sortie pas trop mal, là vous vous dites bon en fait c’est super simple, le sol il filtre, les plantes elles absorbent et le tour est joué.

## Slide 31
MERCI DE VOTRE ATTENTION
Notes: Voilà, j’ai conclu sur une expérience assez rigolote pour vous illustrer un peu la diversité des processus de dépollution et la complexité du système. Le sol c’est une matrice environnementale complexe. Si je m’en suis sortie pas trop mal, là vous vous dites bon en fait c’est super simple, le sol il filtre, les plantes elles absorbent et le tour est joué.